## Slide 1: Основы реверсинга

## Slide 2: Overview
Архитектура ARM процессора
Что и зачем реверсить?
Принципы реверсинга ARM

## Slide 3: ARM
Что такое ARM?
RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Устройства с ARM лицензированы ARM Ltd.
Производители: Intel, Samsung, Toshiba, Qualcomm, Texas Instruments и т.д.
Notes: Архитектура ARM (Advanced RISC Machine, Acorn RISC Machine,усовершенствованная RISC-машина) — семейство лицензируемых ядер разработки компании ARM Limited. Компания занимается исключительно разработкой ядер и инструментов для них (компиляторы, средства отладки и т. п.), зарабатывая на лицензировании архитектуры сторонним производителям.
RISC - архитектура процессора, в которой быстродействие увеличивается за счёт упрощения команд, чтобы их декодирование было проще, а время выполнения — короче. Первые RISC-процессоры даже не имели команд умножения и деления.

## Slide 4: Классификация процессоров
Архитектуры:
v4, v4T, v5TE, v6.
Семейства:
ARM7, ARM9, ARM9E, ARM10E, ARM11.
Ядра:
ARM7TDMI, ARM940T, ARM966E-S, ARM1022E
производители лицензируют конкретное ядро
Notes: ARM не производит и не продает процессоры, сделанные по своим разработкам, но зато дает лицензии на процессоры заинтересованным партнерам. ARM предлагает широкий выбор условий лицензирования, различающихся по стоимости и деталям. Для всех владельцев лицензии ARM поставляет описание аппаратной части ядра, а также полный набор средств разработки программного обеспечения (компилятор, отладчик), а также право продавать произведенные процессоры ARM. Некоторые клиенты занимаются производством процессоров для сторонних компаний.

## Slide 5: Архитектура современного мобильного устройства
2 процессора ARM
Application Processor
Baseband Processor
Телекоммуникации
(GSM, EDGE ...)
Взаимодействие с периферией
Notes: Зачем так сделано?
Протоколы телекоммуникаций требуют ресурсов

## Slide 6: Application processor
Исполняет код операционки (Windows Mobile/Android)
Есть куча исходников (Linux, Android)
Есть куча информации, о том как тут всё работает
Легко исследовать и отлаживать (GDB, IDA Remote, adb logcat, dmesg и т.д.)
Производители выкладывают ядра Linux у себя на сайте
Notes: В конце – короче всё классно, даже реверсить ничего не нужно

## Slide 7: Baseband processor
В основе какая-нибудь RTOS (Real Time Operation System)
Реализация протоколов телекоммуникаций GSM, CDMA, GPRS и т.д
Исполнение кода загрузчиков
Взаимодействие с периферией:
  SIM карта
  Flash память
  USB, UART, HDMI и т.д.

## Slide 8: Baseband processor
Где хоть какие-нибудь исходники?
Где хоть какая-нибудь документация?
Как отлаживать?

## Slide 9: Baseband processor
Исходники закрыты
Документация закрыта
Отлаживать сложно.

## Slide 10: Зачем реверсить?
Нахождение уязвимостей в Baseband:
  Полный контроль над телефоном
  Код который ты вставил очень сложно увидеть
  Перехват звонков, перехват и отправка SMS и прочие неприятности
  Антивирусы в application OS бесполезны
  Одна уязвимость на кучу различных моделей телефонов

## Slide 11: Пример Qualcomm MSM72XX
QCSBL
PBL
OEMSBL
AMSS
(OKL4 kernel)
ARM926-EJS
(baseband processor)
ARM1136J
(application processor)
APPSBOOT
OS
(Android/Windows)
RUN ARM11
0xFFFF0000
0x800000
0x900000
0xA00000
0x0

## Slide 12: Архитектура
Режим ARM (32 bit)
Режим Thumb (16 bit)
16 Регистров + Флаги.
  R0:R12 – регистры общего назначения
  R13 (SP) – Указатель стека
  R14 (LR) – Указатель точки возврата
  R15 (PC) – Указатель точки возврата

## Slide 13: Основные инструкции
LDR – чтение (из памяти)
STR – запись (в память)
MOV – пересылка между регистрами
STMFD/PUSH – положить в стек
LDMFD/POP – взять из стека
ADD, SUB, MUL – арифметические операции
LSL, LSR, AND, OR – логические операции
CMP - сравнение

## Slide 14: Основные инструкции
Доступ к памяти через регистры
Notes: Напрямую в память записать нельзя, нужно через регистр

## Slide 15: Основные инструкции
B (branch) – прыжок
BL (branch & link) – прыжок с записью адреса возврата в R13
BX/BLX (branch & exchange instruction set)– прыжок с переключением режимов THUMB/ARM

## Slide 16: Инструкции с условием
B
NE
Инструкция
Условие
not equal
branch
STR
EQ
Инструкция
Условие
equal
store

## Slide 17: Условные инструкции
R0 != 3
R0 == 3
Сравнение
Условная инструкция

## Slide 18: Вызов функции
Первые 4 параметра передаются через регистры R0, R1, R2, R3
Все остальные передаются через стек
Адрес возврата попадает в регистр R14 (LR)
Функция возвращает значение через регистр R0

## Slide 19: Вызов функции (1-4 параметра)
  // Вызов функции с 4 параметрами
  sub4(10,20,30,40);
C
ARM

## Slide 20: Вызов функции (5+ параметров)
  // Вызов функции с 7 параметрами
  sub7(10, 20, 30, 40, var5, var6, var7);
C
ARM

## Slide 21: Тело функции (режим Thumb)
Сохранили на стеке регистры R4-R6, адрес возврата LR
В R0 результат функции
Восстановили R4-R6, а в PC попал адрес возврата

## Slide 22: Ищем функции
Ищем сигнатуру 2D E9
Это последние два байта инструкции STMFD
Возвращаемся на два байта назад, давим кнопку C

## Slide 23: Ищем инструкции
В ARM режиме большинство инструкций заканчивается на байты E0-EA, так можно находить ARM код в файле
Инструкции лежат на границе слова (4 байта)

## Slide 24: Use search engines
При анализе кода часто можно встречать ‘странные’ значения
Можно попробовать погуглить 0xFA0F129C:

## Slide 25: Ищем строки
Прошивки содержат отладочную информацию в виде строк:
  Имена файлов
  Отладочные строки

## Slide 26: JTAG. Отладка

## Slide 27: Возможности отладки через JTAG
Чтение памяти на ходу
Модификация памяти на ходу
Трассировка на самом низком уровне

## Slide 28: HTC Hero JTAG pinouts

## Slide 29: Спасибо за внимание!
http://tjworld.net/wiki/Android/HTC/Vision
Полезные ссылки:
http://www.blackhat.com/presentations/bh-europe-04/bh-eu-04-dehaas/bh-eu-04-dehaas.pdf